AVBRYTBAR FORSINKELSE. NC-STYRT.

ART.NR 2141C2

ALLE TIDER ER JUSTERBARE MED  POT. FORSINKELSE FOR RELE 1: 0 - 5 SEKUNDER. FORSINKELSE FOR RELE 2: 0 - 10 MINUTTER.  RELETID RELE 2: 0 - 5 SEKUNDER. ANDRE TIDER KAN BESTILLES.

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24 VDC.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 42 mA, AKTIV: 57 mA.

VED 24V: I HVILE: 48 mA, AKTIV: 64 mA.

I NC-SLØYFEN: 2 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H 110 X 85 X 28 mm.

NC-INNGANGEN KAN ÅPNES OG LUKKES INNENFOR SATT TID MED POT 1. NÅR INNGANGEN ER LUKKET, LYSER LED 1. NÅR INNGANGEN ER BRUTT OVER SATT TID, AKTIVISERES RELE 1. TIMER 2 STARTER SAMTIDIG SOM LED 2  TENNES. DERSOM INNGANGEN ER BRUTT LENGER ENN SATT TID MED POT 2, AKTIVISERES RELE 2, SAMTIDIG SOM LED 3 TENNES. HVIS INNGANGEN LUKKES MENS TIMER 1 ELLER 2 ER AKTIVE, RESETTES TIMER.  HVIS RELE 2 ER AKTIVT, BLIR DETTE RESATT. RELE 1 ER AKTIVT SÅ LENGE INNGANGEN ER ÅPEN UT OVER SATT TID. POT. 2 HAR AKSEL SOM STIKKER UT AV BOKSEN.

16.1.2012 / F2141C2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------